### Liefern eines Durchflussmess- u. Regelungssystem für Einbau in Trockenbauwerke

zum Einsatz in teilgefüllten Kanälen und Rohrleitungen ohne Dükerbogen.

Q³-BiK  Anaconda wird als komplette Messstelle zum Anbau in Trockenschächte zwischen Flanschen.

Auf dem Prüfstand unter Betriebsbedienung beim vorgegebenen Drosselwert kalibriert und geliefert. Zur Montage in bauseitig vorhandenen Schacht. Die notwendigen Beruhigungsstrecken sind auf die Anwendung abgestimmt und im System integriert. Das System ist geeignet zur Durchflussregelung, zur Abwassermengenabrechnung und zur Fremdwassermessung.

Fabrikat / Typ.: Q³-BiK Anaconda

Axel Zangenberg GmbH & Co KG

Umweltmesstechnik

Gutedelstr.33

79418 Schliengen

Tel. 07635 / 82447-0

Fax 07635 / 82447-799

Systemnennweite     	DN  _________

Kanalrohr-Nennweite 	mm_________

Drosselwert             	 l/s _______ __

### Pos.

# 1.0		Messsystem Q³-BiK Anaconda 
bestehend aus folgenden Leistungen und Komponenten:

### ►	Sondierung:

Gewährleistung der Funktion für die vorgegebene hydraulische Situation

anhand vorgelegte Pläne und/oder Aufnahme der Systemmaße vorhandener

Schachte/Gerinne. Hydraulische Auslegung der Messstelle und der

Ausstattung. Bereitstellen von Bauwerksvorgaben.

### ►	6 Jährige Akzeptanzgarantie:

Es wird garantiert, dass behördlich veranlasste, wiederkehrende Prüfungen

innerhalb 6 Jahren bestanden werden, wenn die Messstelle im baulich und

hydraulisch unveränderten Zustand wie bei der Auslieferung ist.

### ►	angepasste Bauweise:

Konstruktion der Messstelle, die das notwendige Strömungsbilde im Sensor

herstellt. Auswahl der Geometrie des Anwendungsfalles und der

charakteristischen Länge bei Re > Rekrit. Konstruktive Berücksichtigung des

Einflusses der Quervermischung zur Hauptströmungsrichtung am Messpunkt

ggf. mit Modellversuchen.

### ►	Alligator(Anaconda)-Controller :

## Funktionen:

Vollfüllungsregelung für Durchflussmessung mit MID ohne Dükerbogen

Durchflussregelung zur Abflussbegrenzung

Spülautomatik mit Spülstoßerzeugung (Zeit-/ ferngesteuert)

Externe Sollwertaufschaltung

## Folgende Daten werden auf Klemme ausgegeben und sind fernwirkbar:

Druckverlust im Kissen

Solldurchfluss

Durchfluss-Istwert

Teilfüllung, als Fehlermeldung

Hand-, Automatik- und Fernbetrieb

## Daten

IP65 Gehäuse

Netzversorgung 230V ; 50/60 Hz

Hand- und Automatiksteuerung

3x Verschraubung M20

1x Verschraubung M16

Druckluftregelung integriert

B360 x H280 x T250 mm

### ►	Pneumatisch betriebenes Rohrventil:

Quetschventil Typ Anaconda mit Regelung

Bestehend aus

Pneumatisch betriebenem Quetschventil:

-Selbst reinigend durch Innere Ventil Geometrie und Quetschverlauf

Dadurch

- automatische Verschmutzungsbeseitigung

- automatische Entlüftung (selbstreinigend)

- Integrierte automatische Selbstreinigung durch die Art des Quetschverlaufs und im Zusammenwirken mit dem Controller Spülprogramm

- Keine Schalthäufigkeitsbegrenzung

- Kurze Stellzeiten

- Dauerbetrieb – keine Betriebszeitbegrenzung

### ►	Wartungseinheit

Druckluftaufbereitung mit automatischer Entwässerung

B160 x H200 x T100 mm

### ►	Formteile aus PE bestehend aus:

Strömungsoptimierte Rohrführung

Flanschverbindung zur Montage an bauseitigen Flansch,

Gerades Auslaufrohr mit Flansch

Zwischenstück mit von innen dichtender, strömungsoptimierter  Wartungsöffnung.

### ►	Längenausgleich

Längeausgleich durch an den Rohrdurchmesser angepasste Grip-Kupplung

### ►	Adaptionen an bauseitigen Schacht mit 2 Flanschen

## Flanschanschluss gerade

Systemnennweite und Kanalrohrdurchmesser sind gleich

Direktanschluss des Q³-BiK Anacondas an den bauseitigen Flansch

### ►	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser:

Nennweite = Systemnennweite

Integrierte Magnetfeldleitbleche

Auskleidung Hartgummi

Elektroden Edelstahl

IP68 Getrenntversion

Variante für Ex-Zone 1 Bereich

Zählimpuls und Stromausgang

Messaufnehmer ist voll- und dauerüberflutbar,

lackiert mit 2-Komponenten-Schutzlack

### 25m	Leitungslänge

Entfernung (Kabelentfernung) zwischen Schaltschrank und Messaufnehmer

2 MID Messsignalkabel, Füllstandssondenkabel, Druckluftschlauch

Im Schacht in 5 m PE Schutzschlauch geführt

### ►	Signal-Schutz

Schützt die Messsignale  vor Störungen im Stromnetz, die durch Gewitter

Isolationsfehler und Erdpotentiale erzeugt werden. (Kein

Überspannungsschutz gegen hohe Ströme ! )

### ►	Wirbel-Schutz

Bei nicht idealen Einbausituationen (unruhige Strömung, Rückstau im Kanal

schräge Anströmung usw.) werden die Verwirbelungen erfasst und

kompensiert. Für schwierige hydraulische Situationen bitte „Turbulenz-

Kompensation“ wählen.

### ►	Prüfstandskalibration als Einzelstückprüfung:

Kalibration der gesamten, individuell gebauten Messstelle inklusive aller Adaptionen, Beruhigungsmaßnahmen,  Systemverrohrung und DFM-Sensor.

Erstellung eines Prüfzertifikat:

Angabe der Messfehler in % vom Durchfluss, dabei ist mind. 1 Messpunkt im oberen Drittel des Messbereiches

Beschreibung des Prüfaubaues und der Prüfeinrichtung mit photographischer Dokumentation

Modellversuche nach Anwendung:

zur Minimierung von örtlichen Störungen bei unter-und überkritischem Abfluss und zum Grenzabfluss / kritischer Abfluss (Fr = 1).

mit instationären Bedingungen (Schwall+Sunk)

mit Einfahren des Drosselwertes oder der Druckhöhe am Prüfstand

zum Anpassung der Messstelle an örtliche Wasserinhaltsstoffe

zum Anpassen des Sensors an Drossel/Betriebsparameter

für betrieblichen Zielszenarien

Montageaufbau und-simulation

##### Pos. 1.0     Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

# 2.0		Schaltschrank

### 2.1	1	Freifeldschrank  für Systeme DN150 bis DN250:

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP43 Freifeldschrank, Kunststoff

Schloss + 2 Schlüssel

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

1 Heizung mit Thermostat

Außenmaße  B1115 x H1100 x T327 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : 1 Messumformer, 1 Anaconda-Controller, 1 Datenlogger Perma-Graph, 1 Wartungseinheit,  1 Kleinkompressor ZUB-KOMP-150, Potentialschutzbox 1 ZUB-POT/EMV,  Überspannungsschutz 1 ZUB-ÜSPAN

Typ: ZUB-FSRNK-ALLI

ODER

### 2.1	1	Freifeldschrank  für Systeme DN150 bis DN250

### mit 30% Platzreserve

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP43 Freifeldschrank, Kunststoff

Schloss + 2 Schlüssel

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

1 Heizung mit Thermostat

Außenmaße  B1445 x H1100 x T327 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : 1 Messumformer, 1 Anaconda-Controller, 1 Datenlogger Perma-Graph , 1 Wartungseinheit,  1 Kleinkompressor ZUB-KOMP-150, Potentialschutzbox 1 ZUB-POT/EMV,  Überspannungsschutz 1 ZUB-ÜSPAN  + 30% Platzreserve

Typ: ZUB-FSRNK-ALLI+

ODER

### 2.1	1	Freifeldschrank  mit Dämmung

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP55 Freifeldschrank, glasfaserverstärktes Polyester mit PU-Kern

Schloss + 2 Schlüssel

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

Kiemenlüfter

1 Heizung mit Thermostat

Außenmaße  B1290 x H1315 x T600 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : 1 Messumformer, 1 Anaconda-Controller, 1 Datenlogger Perma-Graph , 1 Wartungseinheit,  1 Kompressor ZUB-KOMP-400, 1 Watchbox,  Überspannungsschutz 1 ZUB-ÜSPAN

Typ: ZUB-FSRNK-ALLI300

ODER

### 2.1	1	Freifeldschrank  mit Dämmung und 30% Platzreserve

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP55 Freifeldschrank, glasfaserverstärktes Polyester mit PU-Kern

Schloss + 2 Schlüssel

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

Kiemenlüfter

1 Heizung mit Thermostat

Außenmaße  B1490 x H1315 x T600 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : 1 Messumformer, 1 Anaconda-Controller, 1 Datenlogger Perma-Graph , 1 Wartungseinheit,  1 Kompressor ZUB-KOMP-1000, 1 Watchbox,  Überspannungsschutz 1 ZUB-ÜSPAN

Typ: ZUB-FSRNK-ALLI300+

ODER

### 2.1	1	Montageplatte  für Systeme DN150 bis DN1000

Kompressor ist separat aufzustellen:

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

Masse  B600 x H950 x T290 mm

Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : 1 Messumformer, 1 Anaconda-Controller, 1 Datenlogger Perma-Graph , 1 Wartungseinheit,  Potentialschutzbox 1 ZUB-POT/EMV,  Überspannungsschutz 1 ZUB-ÜSPAN

Typ: ZUB-MPL-ALLI

### 2.2	1	Sockel für Freifeldschrank:

Kunststoffsockel ( bauseitig zu setzen )

##### Pos. 2.0 bis 2.2      Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

# 3.0		Zubehör

### 3.1	1	Notfunktion bei Stromausfall:

bei Stromausfall fährt das Quetschventil auf eine wählbare Position

bestehend aus:

Stromlos geöffnetem Magnetventil

Einstellbarem, mechanischem Ventil

Rückschlagklappe

Druckanzeige

Typ: ALLI-NOTDROSSEL

##### Pos. 3.1                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 3.2	1	Überspannungsschutz

für Netz- u. Messsignale für MID, Endgeräteschutz

##### Pos. 3.2                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 3.3	1	Kompressor Dauerlauf 50D für Anaconda bis DN 300

- mit Abdeckung und 6 ltr.-Behälter

- ölfrei

- 55 dBA

- 230V 50/60 Hz

- 92 l/min (49 l/min)

- 7bar

- automatischer Kondensatablass

430x450x200mm   BxHxT

Typ: ZUB-KOMP-DL-300

### ODER

### 3.3	1	Dauerlauf-Kompressor 100/24 für Anaconda DN350-DN500

- (24-Liter-Behälter)

- ölfrei

- 64 dBA

- 230V 50/60 Hz

- 7 bar

- 184 l/min (98 l/min)

- automatischer Kondensatablass

650x550x 360 mm BxHxT

Typ: ZUB-KOMP-DL-500

##### Pos. 3.3                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 3.4	1	Datenlogger

Typ:Perma-Graph M

Bildschirmschreiber für Fronttafeleinbau mit 7“ TFT Display

4 Analogeingänge, 6 Digital/Zähleingänge, 6 Relais

Wählbarer Speicherzyklus ab 100ms, 1s,2s,…1h

Speicher für 256 MB intern + SD-Kartenlaufwerk (ohne Karte)

USB-Anschluss frontseitig, mit USB-Stick auslesbar

144 x 190 x 158 mm HxBx Einbau-T (Schalttafelausschnitt 144x144mm)

IP65-Front

230V 50/60 Hz

Inkl. USB-Schnittstellenkabel

Mit Montagerahmen

ODER

### 3.4	1	Datenlogger

Typ:Perma-Graph Eco T

Low Cost Registrierung ; für einfachen Einsatz – statt Papierschreiber

3 Eingänge, 1 Impuls/Zähleingang, 3 Relaisausgänge

Aufzeichnung: nur Mittelwert ab 1s einstellbar

230v , 50/60 Hz

Schalttafeleinbau

Mit  Montagerahmen

##### Pos. 3.4                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 3.5	1	Profilabnahme (nur für existierende Schächte):

Aufnahme der Systemmaße u. Auslegung Hydraulik des vorhandenen Schachtes

##### Pos. 3.5                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 3.6	1	Inbetriebnahme und Systemeinpassung:

Des  Q³-BiK  Anaconda

incl. Anfahrt  km_________

##### Pos. 3.6                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

# 4.0		Bauseitig zu erfüllende Maßnahmen

### Energieanschluss am Schrank bereitstellen

230V 50/60Hz

### Evtl. alte mechanische Drossel entfernen

Demontage und Entsorgung der vorhandenen Drosseleinrichtung

### Leerrohrverlegung

DN100 Leerrohre zwischen Messschacht und Schaltschranksockel legen.

Inkl. Erdarbeiten und Wiederherstellen des Bodens

### Schaltschranksockel setzen

### Kernbohrung im Schacht setzen

DN100-er Kernbohrung im Messschacht setzen nach Angaben des

Drosselsystemherstellers mit EX-Abdichtung

### Evtl. Schacht ausspitzen / ausstemmen

Schachtgerinne nach Angaben des Drosselsystemherstellers ausspitzen und

nach Einbau des Drosselsystems Q³-BiK Anaconda beiputzen und glätten

### Bei Schachtneubau

nach Angaben des Drosselsystemherstellers erstellen und setzen.

Eck-/Kenndaten des bauseitigen Schachtes

Montageöffnung:

bei Systemnennweite <=DN500  mind. 1 x 1m über dem Flanschanschluss

bei Systemnennweite <=DN800  mind. 2 x 1,5m über dem Flanschanschluss

bei Systemnennweite <=DN900  mind. 2,8 x 2m über dem Flanschanschluss

Schachtdurchmesser:

bei Systemnennweite <=DN250  mind.2500mm  ideal: 3000 mm

bei Systemnennweite <=DN400  mind.3000mm  ideal: 3500 mm

bei Systemnennweite <=DN600  mind.4500mm  ideal: 6000 mm

Gerinnebreite:   	Flanschdurchmesser Kanalzulaufrohr + 200 mm

### Zwischenflanschschieber

Mit Spindelverlängerung

Montage ohne Gefälle, 90° zur Wasserwaage (+/-0,2%)

### Inbetriebnahmevorbereitungen

Ab Q³-BiK Anaconda Systemgröße DN200 – Hebezeug oder Kran bereitstellen

Wasser im Kanal absperren für ca. 3 – 4 Std.

Schacht reinigen

Kanal belüften – Gas/Ex Warngeräte bereitstellen.

### Empfehlung Notablass

Endet im Messschacht

Mit Handschieber